## Slide 1
Hardware Plattform
RTOS-fähiger µC
Bluetooth Schnittstelle
Motoren
HAL-Sensor
UWB
GPS-Modul
Ultraschall
sensoren
Kamera
Notes: HAL-Sensor: Drehzahlmessung=>Geschwindigkeit
GPS-Modul: Überwachung von älteren bzw. geistig eingeschränkten Personen

## Slide 2
RTOS
RTOS
Bluetooth
Motoren
ansteuern
Drehzahl
messung
Abstands
prüfung
Positions
bestimmung
Kamerabild
auswerten
Notes: HAL-Sensor: Drehzahlmessung=>Geschwindigkeit
GPS-Modul: Überwachung von älteren bzw. geistig eingeschränkten Personen

## Slide 3: Tasks
Bluetooth Receive: Steuerdaten, Abfragen
Bluetooth Send: Ladezustand, Reifendruck, Abstandswerte, erkannte Merkmale, Position, Drehzahl
Ultraschall: konstante Messung des Abstands
Motormanagement: reagieren auf empfangene Signale
Drehzahlmessung: auslesen des Hallsensors
Merkmalerkennung: Auslösen von Ereignissen
Posionsbestimmung: GPS, bzw. UWB Daten auslesen

## Slide 4: Mobilgerät Hardware
Touchscreen
Mobilgerät
Prozessor
Accelerometer Sensor
Speicher
Bluetoothmodul

## Slide 5: Appstruktur
GUI
App
Sensorwert
mapping
Hardware
schnittstelle
Ereignis
steuerung
Bluetooth
schnittstelle

## Slide 6: GUI Struktur
Frontscreen
GUI
Geschwindigkeit
Buttondesign
Ladezustand
Reifendruck
Connectstatus
Personalisierung

## Slide 7: Mechanische Plattform
E-Fix
Antiebsräder
Meyra x1 Rollstuhl
Fußbrett
Greifreifen
Bremsen
Mobilgeräte
halterung
Lenkräder
Akkupack
Notes: Bremsen: Rollstühle werden in der Regel vom Nutzer am Greifreifen abgebremst. Andere Verzögerungsbremsen gibt es nicht. Darüberhinaus verfügt ein Rollstuhl über verschiedene Arten von Feststellbremsen, die das Antriebsrad im Stillstand blockieren. Zusätzlich gibt bei Rollstühlen, die von Begleitpersonen geschoben werden, an den Schiebegriffen Bremshebel, mit den man den Rollstuhl über eine Trommelbremse abbremsen kann.
Greifreifen Der Greifreifen dient zum Antrieb des Rades mit den Händen und ist seitlich, mit etwas Abstand, an den Felgen montiert. Der Abstand kann mittels unterschiedlicher Steglängen auf die Bedürfnisse des Nutzers eingestellt werden. Zur Vermeidung von Fingerverletzungen werden die Stege mit einem kurzen Gummistück umhüllt. Der Handel führt auch Räder, wo Felge und Greifreifen eine Einheit bilden. Die Gefahr von Verletzungen durch die Greifreifenspalten entfällt, ebenso werden hierbei auch die Reifen nicht durch Schrauben in den Felgen beschädigt.
Fußbrett und Beinstützen Ein durchgehendes Fußbrett verleiht dem Rollstuhl mehr Stabilität und ist leichter als geteilte Beinstützen. Ein klapp- oder schwenkbares Fußbrett erleichtert das Ein- und Aussteigen und ist besonders geeignet für Nutzer, die aus eigener Kraft aufstehen können oder den Rollstuhl „trippelnd“ fortbewegen möchten. Durch das Abnehmen der Beinstütze lässt sich der Rollstuhl auch vorübergehend verkürzen.
E-Fix: Motor, Bremse, Getriebe und Kupplung wurden beim Antriebsrad in der Radnabe integriert. Das ermöglicht ein einfaches Aufstecken und Abhehmen der Räder ohne Werkzeug.
Akkupack: Reichweite bis zu 16 km mit 6,0 Ah-Akku-Pack (abhängig von Untergrund, Personengewicht, Temperatur, Rollstuhleinstellungen und Gelände), 2 kg Gewicht, Aufladen am Akku oder getrennt