## Slide 1: Interaktionskonzept
Plattformbasierte Entwicklung einer Ansteuerung zur Evaluierung unterschiedlicher Interaktionskonzepte
HSHL – ITD 6. Semester

## Slide 2
Sanitätshaus wirkt für gefühlte Preisaufschläge von mindestens 200%
Krankenkasse werfen einem Stöcke in die Speichen ;)
  Formulare ausfüllen – Hohe kosten abrechnen
Rollstuhlkomponenten ähnlich zu Fahrradzubehör
Genehmigungen von Rollstühlen in DE problematisch
HSHL – ITD 6. Semester
Motivation

## Slide 3
Interaktionskonzept für einen Rollstuhl
Rahmenbedingungen zu Beginn:
  MEYRA x1 Rollstuhl
  Efix Räder
  Know-How aus 6 Semestern Studium
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
Anforderungen aus der Aufgabenstellung

## Slide 4
UWB Positierungssystem (Projekt AET)
Ultraschall Array zur Hindernisserkennung (Projett AET)
Objekterkennung über Pixycam (Projekt AET)
QR Code Positionierungssystem (Telematik II)
Reverse Engineering mBot (Projekt AET)
freeRTOS Implementierung (CPS II)
HSHL – ITD 6. Semester
Parallel laufende Projekte

## Slide 5
HSHL – ITD 6. Semester
Projektplan:
Es wär gelogen wenn wir sagen:
  Wir hatten einen Projektplan
Zeitraum: Sommersemester 2018
3. Mai – 26.Juli 2018

## Slide 6
HSHL – ITD 6. Semester
Projektablauf
Research zu bestehenden Konzepten
Systemanforderungen
Vorteile / Schwächen herausgearbeitet
Erste eigene Entwürfe
Konzeption einer App
Persona – Zielgruppendefinition
Für App
Flexibles Platform-
unabhängiges Model
Schedule?
Use Case
Android Studio
xCode
mBot Prototyp ähnlich
zur Konzeption
Gyrometer auslesen
Akkuschrauberantrieb

## Slide 7: Interaktionskonzept
Anforderungen / Requierements / Pflichtenheft
Funktionale / Nicht funktionale Anforderungen
Was ist Rollstuhlfahrern wichtig?
HSHL – ITD 6. Semester – Rojda Takmaz

## Slide 8: Persona – Thomas Müller, 38
Rollstuhlfahrer, keinen elektronischen
verheiratet
Finanzkaufmann
Modern, offen, technikinteressiert
Genießt gerne Natur + Fahrten durch den Park

## Slide 9: Thomas Müller – Alltag / Tagesablauf
Notes: Tagesablauf beginnt um 7 Uhr
Ab 8:30: Arbeit
In der Mittagspause: Spaziergang durch den Park
Arbeitsende: 16:00 Uhr

## Slide 10: Nichtalltägliche Situationen
Reisen: - Flugzeuge
- Schiffe
- Auto
- Zug
Veranstaltungen: - Konzerte, Messen

## Slide 11: Anforderungen an einen Rollstuhl
Funktionalität
(Motorbetriebenes) Fahren
Belastbarkeit
Stabilität
Anpassungsfähigkeit
Komfort
Gewicht, Materialien
Mobilität
Geschwindigkeitsanpassung
Wendigkeit

## Slide 12: Stakeholder Analyse
Rollstuhl-steuerung
Einfluss | Einstellung
Hoch | + Positiv
Mittel | - Negativ
Gering | = Neutral
+
Projektteam
Betreuer
Hochschule
+
Rollstuhlfahrer / Anwendungs-bereiche
+
Technikaffine
Menschen
-
Menschen,die Technik ablehnen
=
Krankenkasse
+
Benutzer
=
Wartungs-/Service-
personal
-
Mögliche Konkur-
renz
-
Datenschützer

## Slide 13: Use-Case Rollstuhl
Benutzen der App
steht
fährt
setzt sich in Bewegung
Condition:
(An)Steuerung per App
Extension point: Fahrzeug setzt
sich in Bewegung
<<extend>>
<<include>>
Extension points:
A: Rollstuhl setzt sich
in Bewegung
hält an
Condition:
Steuerung per App
Extension point: Fahrzeug stoppt
<<extend>>
Extension points:
A: Rollstuhl steht
Lenken / Drehen
<<include>>

## Slide 14
Hardware Plattform
RTOS-fähiger µC
Bluetooth Schnittstelle
Motoren
HAL-Sensor
UWB
GPS-Modul
Ultraschall
sensoren
Kamera
Notes: HAL-Sensor: Drehzahlmessung=>Geschwindigkeit
GPS-Modul: Überwachung von älteren bzw. geistig eingeschränkten Personen

## Slide 15
RTOS
RTOS
Bluetooth
Motoren
ansteuern
Drehzahl
messung
Abstands
prüfung
Positions
bestimmung
Kamerabild
auswerten
Notes: HAL-Sensor: Drehzahlmessung=>Geschwindigkeit
GPS-Modul: Überwachung von älteren bzw. geistig eingeschränkten Personen

## Slide 16: Tasks
Bluetooth Receive: Steuerdaten, Abfragen
Bluetooth Send: Ladezustand, Reifendruck, Abstandswerte, erkannte Merkmale, Position, Drehzahl
Ultraschall: konstante Messung des Abstands
Motormanagement: reagieren auf empfangene Signale
Drehzahlmessung: auslesen des Hallsensors
Merkmalerkennung: Auslösen von Ereignissen
Postionsbestimmung: GPS, bzw. UWB Daten auslesen

## Slide 17: Mobilgerät Hardware
Touchscreen
Mobilgerät
Prozessor
Accelerometer Sensor
Speicher
Bluetoothmodul

## Slide 18: Appstruktur
GUI
App
Sensorwert
mapping
Hardware
schnittstelle
Ereignis
steuerung
Bluetooth
schnittstelle

## Slide 19: GUI Struktur
Frontscreen
GUI
Geschwindigkeit
Buttondesign
Ladezustand
Reifendruck
Connectstatus
Personalisierung

## Slide 20: Mechanische Plattform
E-Fix
Antiebsräder
Meyra x1 Rollstuhl
Fußbrett
Greifreifen
Bremsen
Mobilgeräte
halterung
Lenkräder
Akkupack
Notes: Bremsen: Rollstühle werden in der Regel vom Nutzer am Greifreifen abgebremst. Andere Verzögerungsbremsen gibt es nicht. Darüberhinaus verfügt ein Rollstuhl über verschiedene Arten von Feststellbremsen, die das Antriebsrad im Stillstand blockieren. Zusätzlich gibt bei Rollstühlen, die von Begleitpersonen geschoben werden, an den Schiebegriffen Bremshebel, mit den man den Rollstuhl über eine Trommelbremse abbremsen kann.
Greifreifen Der Greifreifen dient zum Antrieb des Rades mit den Händen und ist seitlich, mit etwas Abstand, an den Felgen montiert. Der Abstand kann mittels unterschiedlicher Steglängen auf die Bedürfnisse des Nutzers eingestellt werden. Zur Vermeidung von Fingerverletzungen werden die Stege mit einem kurzen Gummistück umhüllt. Der Handel führt auch Räder, wo Felge und Greifreifen eine Einheit bilden. Die Gefahr von Verletzungen durch die Greifreifenspalten entfällt, ebenso werden hierbei auch die Reifen nicht durch Schrauben in den Felgen beschädigt.
Fußbrett und Beinstützen Ein durchgehendes Fußbrett verleiht dem Rollstuhl mehr Stabilität und ist leichter als geteilte Beinstützen. Ein klapp- oder schwenkbares Fußbrett erleichtert das Ein- und Aussteigen und ist besonders geeignet für Nutzer, die aus eigener Kraft aufstehen können oder den Rollstuhl „trippelnd“ fortbewegen möchten. Durch das Abnehmen der Beinstütze lässt sich der Rollstuhl auch vorübergehend verkürzen.
E-Fix: Motor, Bremse, Getriebe und Kupplung wurden beim Antriebsrad in der Radnabe integriert. Das ermöglicht ein einfaches Aufstecken und Abhehmen der Räder ohne Werkzeug.
Akkupack: Reichweite bis zu 16 km mit 6,0 Ah-Akku-Pack (abhängig von Untergrund, Personengewicht, Temperatur, Rollstuhleinstellungen und Gelände), 2 kg Gewicht, Aufladen am Akku oder getrennt

## Slide 21
Systemanforderungen
HSHL – ITD 6. Semester – Johannes Schäfer, Christopher Beck
Notes: Model View Controller Architektur aus Enterprise Architect

## Slide 22: Interaktionskonzept
Anforderungen an die Hardware
Basierend auf Persona
HSHL – ITD 6. Semester – Melissa Sens

## Slide 23
Sitzbreite
Sitztiefe
Sitzhöhe
Rückenhöhe
Unterschenkellänge
Gewicht
Notes: Fahreigenschaften und viele Bauteile individuell einstellbar: Sitz- und Rückenlehne, Arm- und Kopfstützen, Fußstützen
(SB) -Je breiter ein Rollstuhl ist, desto schwieriger wird das Durchfahren von Engstellen. Die Gesamtbreite des Rollstuhls ist auch abhängig von der Art des Rahmens, den Greifreifen (eng/weit) und dem Sturz der Antriebsräder.
(ST) Die richtige Sitztiefe ermöglicht eine ausgewogenen Druckverteilung sowie eine stabile Beinführung über die gesamte Sitzfläche.
-Eine zu lange Sitztiefe bedeutet eine schlechte Sitzhaltung.
(SH) vorne/hinten Sitzgefälles, entscheidend für die Sitzstabilität und das effiziente Antreiben des Rollstuhls
Sitzeinheit: Optimal = stabile, eingebettete Sitzbasis
- Soll Halt bieten und ein Nach-vorn-Rutschen verhindern
- anatomisch angepasster Sitz verhindert zudem die Gefahr von Druckgeschwüren (Dekubitus)
- muss der Oberschenkellänge des Nutzers angepasst sein, damit er bequem sitzen kann
(USL) bestimmt die Höhe des Fußbretts -> mindestens 3 cm Abstand zum Boden haben
Sitzkissen: Druckverteilung und Druckentlastung, Nutzer stabilisiert, Fehlhaltungen korrigieren, bessere Luftzufuhr sorgt
Sitzgefälle: Mit einer Sitzfläche, die vorn höher ist als hinten, kann der Nutzer die Greifreifen der Räder bequemer und effektiver bewegen
- Sicherer Sitz, Sitzgefälle sollte individuell entsprechend den Anforderungen des Nutzers angepasst werden
Sitzposition: Optimal = Sitzposition relativ weit hinten -> erleichtert das Erreichen der Greifreifen, erhöht die Kippsicherheit und die seitliche Stabilität des Rollstuhls
Rückenhöhe / Rückenwinkel: Die Rückenhöhe ist von der Rumpfkontrolle/Sitzstabilität des Nutzers abhängig, somit richtet sie sich nach dem Behinderungsbild. Grundsätzlich hoch genug sein, um ausreichend Halt zu bieten, aber nicht höher als nötig -> möglichst aktives Sitzen (Bewegungsfreiheit des Oberkörpers) und damit einfaches Antreiben des Rollstuhls zu fördern.
(RH) Wird der Rollstuhl ganztägig genutzt, sollte die Rückenhöhe etwa bis zu den unteren Rippenbögen reichen, um die Beweglichkeit nicht einzuschränken. Entscheidend ist auch das Zusammenspiel zwischen Rückenhöhe und Rückenwinkel.

## Slide 24
Notes: Die Rahmenlänge (langer oder kurzer Rahmen) richtet sich nach der Körpergröße und der bevorzugten Sitztiefe des Nutzers. Aktiv-Rollstühle sind wahlweise mit Falt- oder Starrrahmen erhältlich.
Für komfortables Sitzen muss die Auflagefläche auf Sitz und Rückenlehne passend für den Nutzer sein. Die Sitztiefe und -breite sowie die Höhe und Breite der Rückenlehne sind bei vielen Modellen einstellbar.
Die Seitenteile wirken stabilisierend auf den Rollstuhl und schützen vor Schmutz und Nässe..
Größere Räder = mehr Fahrkomfort durch geringeren Rollwiderstand vor allem im Außenbereich, kleinere Räder sind wendiger
Radgröße richten sich nach der Körpergröße des Nutzers und der gewünschten Sitzhöhe, wobei viele Nutzer die erhöhte Sitzposition durch größere Antriebsräder vorziehen.
Luft-Bereifung oder pannensichere Bereifung mit jeweils unterschiedlichen Profilen. Wichtig bei der Wahl der Reifen sind vor allem Grip, Rollwiderstand, Pannensicherheit und Komfort. Komplett pannensichere Vollgummireifen sind allerdings schwer und haben einen hohen Rollwiderstand.
Der Schwerpunkt hat entscheidenden Einfluss auf die Fahreigenschaften eines Rollstuhls: Ein möglichst tiefer Schwerpunkt ist vorteilhaft: Je näher der Schwerpunkt an der gedachten Verbindungslinie zwischen den Achsaufnahmen liegt, desto wendiger ist der Rollstuhl. Ungeübte Nutzer sollten den Schwerpunkt so einstellen lassen, dass der Rollstuhl stabil steht und nicht nach hinten kippen kann (Kippschutz).
- Lenkräder Radstand: Die Lenkkopfachse der Lenkräder muss immer im 90°-Winkel zum Boden stehen, damit der Rollstuhl stabil ist
Lenkradgabeln: Dienen der Befestigung der Lenkräder. Ihre Größe hat Auswirkungen auf die Sitzhöhe, ihre Neigung auf den Nachlauf. Je größer der Nachlauf, desto besser die Geradeauslaufeigenschaften des Rollstuhls. Je kleiner der Nachlauf, desto wendiger der Rollstuhl.

## Slide 25: Außenbereich
erhöhtes Maß an Fahrstabilität und kontrollierte Lenkung
  Sicherheit bei Steigungen, unebenem Boden
Kantensteigfähigkeit
Notes: Der Grad der Unterstützung (Motorleistung) kann an jedem Rad und bei Bedarf individuell vorgewählt werden.
Lenkräder: verschiedenen Größen für den Innen- oder Außenbereich, mit Luft- oder Vollgummireifen, teilweise zum Transport abnehmbar. Luftreifen gleichen Bodenunebenheiten besser aus, weisen aber höheren Rollwiderstand auf. Raddurchmesser: Kleine Lenkräder sind besonders wendig, leichter lenkbar und benötigen beim Schwenken weniger Platz, sind aber nur bedingt für den Außenbereich geeignet. Größere Lenkräder bieten mehr Fahrkomfort, vor allem im Freien lassen sich Hindernisse einfacher bewältigen.

## Slide 26
Motor Nennleistung: 2x 150W
Nickel-Metall-Hybrid-Akku : 2x 24 V - 2x 3,0 Ah – 2kg
Gewicht je Antriebsrad: 10kg
Maximale Zuladung: 120kg
Reifenluftdruck: 6 bar
Max. Reichweite: 12km
Richtwerte aus bestehendem Radnarbenantrieb:
Vergleich: e-motion M12
Notes: Die Reichweite variiert stark in Abhängigkeit vom befahrenen Gelände und den vorherrschenden Fahrbedingungen. Bei optimalen Fahrbedingungen (ebenes Gelände, frisch aufgeladene Akkus, Motorleistung 50 %, Umgebungstemperatur von 20 °C, gleichmäßige Bewegung/Fahrt) kann die angegebene Fahrreichweite erreicht werden.

## Slide 27
Akku
Nickel-Metallhydrid
Ladezustand wird überwacht
RTOS
Einhaltung von Zeitbedingungen
Vorhersagbarkeit des Systemverhaltens
Hardwareanforderungen
Notes: hohe Energiedichte
nutzbare Lebensdauer = mehrere Jahre, abhängig von Nutzung und Lagerungsbedingungen
haltbarer als herkömmliche Akkus und niedrigerer Kapazitätsverlust
Nicht zu viel Gewicht
·2 grüne LED's leuchten: 60 - 100 % Ladekapazität ·2 orange LED's leuchten: 20 - 60 % Ladekapazität ·Rote LED leuchtet: 20 % Ladekapazität ·1 rote LED blinkt: < 10 % Ladekapazität Rote LED leuchtet: Fahrt sofort beenden und Akkus nachladen ·Der Ladezustand wird zusätzlich auch durch ein akustisches Signal angezeigt. Nachdem 10 % oder weniger Ladekapazität erreicht sind, ertönen jede Minute jeweils 4 Signaltöne.
Automatische Selbstabschaltung
-Um Energie zu sparen
-aktiviert, wenn der Antrieb eingeschaltet, aber 30 Minuten lang nicht genutzt wurde. Eine Erhöhung der Selbstabschaltzeit auf 120 Minuten ist möglich und kann von Ihrem Fachhändler oder Therapeuten eingestellt werden.
· Vor der Selbstabschaltung wird für die Dauer von 2 Minuten eine leichte Bremsfunktion aktiviert. Eine Bewegung des Rades ist hierbei noch möglich, jedoch nur mit entsprechendem Kraftaufwand.
· Soll die Selbstabschaltung innerhalb dieser zwei Minuten aufgehoben werden, genügt ein Einschalten mit dem Ein/Aus Schalter · Nach der zweiminütigen leichten Bremsfunktion schaltet der e·motion vollständig ab.
· Eine Selbstabschaltung nach zwei Minuten erfolgt auch dann, wenn ein Störfall vor oder während des Betriebs auftreten sollte

## Slide 28
Rechtzeitigkeit
Gleichzeitigkeit
Determiniertheit
Unterbrechbar durch Interrupts und Traps
Anforderungen - RTOS
Notes: Angemessene Reaktionszeit
Reaktionszeit je nach Wichtigkeit der Aufgabe ==> Jeder Task / Prozess / Thread hat eine Priorität
Festlegen der Prozess-Priorität jedes einzelnen Prozesses, Festlegen der Scheduling-Strategie bei gleicher Priorität (Round Robin oder FIFO)
Verzögerungsverhalten vorhersagbar
stabiler Betrieb rund um die Uhr l u.U. jahrelang l definierte Reaktionszeiten l effizienter Prozesswechsel (geringer Prozesskontext) l Interruptbehandlung l echtzeitfähiges Scheduling l Prozesssynchronisation l Semaphore, Mutex, etc. l echtzeitfähige Prozesskommunikation l Zeitdienste l absolute, relative Uhren, Timeouts, Weckdienste, etc. l einfaches Speichermanagement l Unterstützung für Ein-/Ausgabe l z.B. Zugriff auf Hardware-Register l Unterstützung für Buskommunikation l z.B. zum Senden/Empfangen von CAN-Botschaften l Konfigurierbarkeit l z.B. Allokierung von Speicherbereichen, Scheduling Algorithmus l Skalierbarkeit l optionale Komponenten sollten nur bei Bedarf implementiert werden l minimaler Speicherbedarf|
Ziele: einige Prozesse sind wichtiger als andere und haben höhere Priorität l kritische Prozesse verdrängen weniger wichtige l vorhersagbare Laufzeiten sind wichtiger als optimaler Gesamtdurchsatz l kurze kritische Bereiche l sofortige Bearbeitung anstehender Aufträge (Ein-/Ausgabe)

## Slide 29
ergonomische Gestaltung der Benutzungsschnittstelle
Angemessenheit der Aufgaben
Erlernbarkeit
Robustheit bzgl. Fehlern
Anforderungen - Benutzbarkeit

## Slide 30
Performanz
  Antwortzeiten, Speicherkapazität
Zuverlässigkeit
Änderbarkeit/Wartbarkeit
Portabilität
Qualitätsanforderungen

## Slide 31: Interaktionskonzept
Bestehende und gängie Umsetzungen
Experteninterview Philipp Berens
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 32
Joystick – je nach Einschränkung
Druckabhängig
Kalibrierbar
Bestehende Konzepte - Joystick
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 33
Joystick – je nach
Einschränkung
verschiedene
Halterungenund Aufsätze
Bestehende Konzepte
- Joystick
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 34
Externe Verstelltastatur – bebildert
Programmiergerät für diverse Parametersätze und Diagnosetools
Display für Sondersteuerungen
Powermodule
Bestehende Konzepte - Eingabe
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 35
Smartphonehalterung + Steuerung
Navigation
Bluetoothmodul
Smartphone, PC Maus, Controller
Bestehende Konzepte – Smartphone/Tablet
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 36
Knöpfe, Buttons, Schalter etc.
Fußpedal
Nackenbügel für Kinn- Blassteuerung
Eyetracking
Individuelle Lösungen
Bestehende Konzepte – Individuell
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 37
Rollatoren
Standard –/ Pflegerollstühle
Adaptiv -/ Aktivrollstühle
Kinderrollstühle
Bestehende Konzepte – Rollstühle allgemein
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 38
Skaterollstühle – verstärkt, gefedert
Basketballrollstühle
Tennisrollstühle
andere Sportarten
Bestehende Konzepte - Sport
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 39
Handbike
Manuell zum Kurbeln
Elektrisch angetrieben
Hybrid
Größe und Preis
Bestehende Konzepte - Handbike
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 40
Segway – Gelände
Elektrische Rollstühle
Preis
Mobilität
Bestehende Konzepte - elektrisch
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 41
e-fix
Radnabenantrieb
2 Räder + Akku + Joystick
Li-Ion Akkupack – 2kg - 16km
Joystick mit Display 0,5 -6kmh
Bestehende Konzepte – elektrische Räder
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 42
e-motion
Der Restkraft unterstützende Greifreifenantrieb
Elektromotoren in Radnaben
Person bleibt aktiv in Bewegung
Bestehende Konzepte – elektrische Räder
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 43
twion
Höhere Geschwindigkeiten bis zu 10kmh
Energierückgewinnung beim Bremsvorgang
Kompatibel mit App
Bestehende Konzepte – elektrische Räder
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 44
Sunrise medical – Quickie – Wheeldrive
Einzigartiges Zwei-Greifring-Konzept
Restkraftunterstützung
dauerhaft motorische Unterstützung ohne Kraftanstrengung
Bestehende Konzepte – elektrische Räder
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 45
Joystick – je nach Einschränkung
Druckabhängig
Kalibrierbar
Bestehende Konzepte
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 46
Stecknarbe – unabhängig
Sichere Stoppfunktion
Bestehende Systeme
Vorteile
Nachteile
Hohes Gewicht
Keine eigene Weiterentwicklung – eigene Personalisierung
Keine Portierbarkeit auf andere Rollstühle
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 47
Bisherige Lösungen sind immer auf Firmen-Ecosysteme gebunden // Monopole
Open Source Gedanke
DIY
Haftungsfragen aushebeln durch RTOS
Abgrenzung zu bestehenden Lösungen
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 48
Problematik Krankenkasse
Schwere Räder mit Narbenantrieb teilweise nicht selbst montierbar
Fährt einen Custom Rollstuhl (Skatepark)
Idee Handreifen als Steuerung!
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms
Philipp Experteninterview

## Slide 49
Philipp Berens
  M. Psychologie in Düsseldorf
  Hohes Mobilitätsbedürfnis und Aktivitätenprofil
  Wunschlösung: Plug‘n‘Play
Experteninterview Philipp
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 50
Frust:
  Reparatur dauert teilweise 6 Wochen
    Workarround: Fahrradservices nutzen
  Aktivrollstuhl aus NL
    Maßgefertig
    Vollgefedert
    Sport (Halfpipe)
  eFix Räder sehr schwer, nicht selbst demontierbar
  Große Rollstühle sorgen für Aufmerksamkeit
    Unpersönlich  behindern
Experteninterview
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 51: Interaktionskonzept
Android / iOS Appentwicklung / Konzeption / Mockups
HSHL – ITD 6. Semester – Christine Agethen

## Slide 52
HSHL – ITD 6. Semester –Christine Agethen
Interaktionskonzept - Ideen

## Slide 53
HSHL – ITD 6. Semester –Christine Agethen
Interaktionskonzept –
Ideen

## Slide 54
HSHL – ITD 6. Semester –Christine Agethen
Interaktionskonzept
Technische Systeme > müssen Rücksicht auf menschliche Bedürfnisse nehmen
Anwendungen muss sich gegebenen Kontext anpassen
  Gerätespezifische Bedingungen, z.B. Größe des Displays
  Kontextmerkmale, z.B. technische Versiertheit des Nutzers
  >>keine dynamische Anpassung = keine positive User Experience
Usability stellt entscheidendes Qualitäskriterium für Endanwender da
Schlechte Bedienbarkeit löst Abneigung aus

## Slide 55
HSHL – ITD 6. Semester –Christine Agethen
Interaktionskonzept
Gebrauchstauglichkeit ist
  Effektivität: Ziel richtig, mit möglichst wenigen Fehlhandlungen erledigen
  Effizient: Ziel erreicht, bei Einsatz von möglichst wenigen Ressourcen
  Zufriedenheit: Müssen messbar gemacht werden
User- Experience
  - weiteres Zufriedenheitsmerkmal
  - Benutzer soll Spaß bei Benutzung des Systems haben

## Slide 56
HSHL – ITD 6. Semester –Christine Agethen
Interaktionskonzept - Elemente
Start/ Stopp
Vorwärts/ Rückwärts
Vorwärts einrasten
Links/ Rechts
Speed
Akkuanzeige
Bluetooth Verbindungsanzeige
Benutzeranzeige
Menüleiste

## Slide 57
Herausforderungen: VisualStudio (Android)
Neues Tool erlernen (Sommersemester)
Beispiele mit Arduino und HC-SR06 Bluetooth Modul ausprobiert
http://www.circuitmagic.com/arduino/arduino-and-bluetooth-hc-06-to-control-the-led-with-android-device/
HSHL – ITD 6. Semester – Christine Agethen, Christopher Beck

## Slide 58
Gestaltungsansatz über VisualStudio (Android)
HSHL – ITD 6. Semester – Christine Agethen

## Slide 59
Ansteuerung über GUI
HSHL – ITD 6. Semester – Christine Agethen , Christopher Beck
Notes: Soll

## Slide 60
Gestaltungsansatz über VisualStudio (Android)
HSHL – ITD 6. Semester – Christine Agethen
Notes: Ist

## Slide 61
Ansteuerung über Gyroskopsensor (iPhone)
Gyroskopsensor iOS:
Einlesen Einheitlich
(immer gleicher Bosch-Sensor SMA130)
Spielerischer Umgang mit Rollstuhl:
Zeitvertreib z.B. bei Shoppingtrip
Rollstuhl ist Spielzeug (Kinder als Nutzer)
HSHL – ITD 6. Semester – Christine Agethen

## Slide 62
HSHL – ITD 6. Semester –Christine Agethen
Eigene Ansteuerungs-Mock-Ups

## Slide 63
HSHL – ITD 6. Semester –Christine Agethen
Finaler App Entwurf
ON
SPEED

## Slide 64: Interaktionskonzept
Antriebskonzepte
Kommunikationsprotokoll
mBot als Prototyp
App Entwicklung
Sonstige Ansätze
HSHL – ITD 6. Semester – Daniel Münstermann

## Slide 65
Akkuschrauber an
Radnabe
Kein Freilauf
Sehr hohe Kräfte
Akkuschrauber Radantrieb
HSHL – ITD 6. Semester – Daniel Münstermann

## Slide 66
Akkuschrauber an
Radlauffläche
Hoher Schlupf
Nicht gleichmäßig
Akkuschrauber Radantrieb
HSHL – ITD 6. Semester – Daniel Münstermann
https://www.sunrisemedical.de/SunriseEU/files/94/940f9161-b231-485b-b799-3412e2a7f750.jpg
https://www.akkuschrauber-experten.de/bosch-psr-18-li-2

## Slide 67
Kommunikationsprotokoll
HSHL – ITD 6. Semester –Daniel Münstermann
https://www.robotistan.com/makeblock-mbot-24g-kit-v11-blue-21706-27-B.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Arduino_Mega.jpg
https://www.burbach-goetz.de/item/images/120009959/640x640/Alber-Efix-E35-02.jpg
https://www.makerfabs.com/image/cache/makerfabs/Bluetooth%20Low%20Energy%20Module-%20CC2541/Bluetooth%20Low%20Energy%20Module-%20CC2541-1000x750.JPG
https://www.smartphoneonly.de/media/image/product/2220/lg/apple-iphone-x-space-grau-64gb.png
https://mcdn.richter-gabelstapler.com/media/catalog/product/cache/1/image/510x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/d/s/dsc02072_1__1.gif
BLE Verbindung
Steuer Signale
Interrupts

## Slide 68
Open Source
Präzise Steuerung
Bluetooth Low Energy
Schnittstelle
Bekanntes System
Mbot als Prototyp
HSHL – ITD 6. Semester –Daniel Münstermann
https://www.robotistan.com/makeblock-mbot-24g-kit-v11-blue-21706-27-B.jpg

## Slide 69
Serielle Verbindung
  115200 Baud
  No Parity
  1 Stopbit
  8 Bit / Byte
Mbot Protokoll
HSHL – ITD 6. Semester –Daniel Münstermann
https://www.robotistan.com/makeblock-mbot-24g-kit-v11-blue-21706-27-B.jpg
FF 55
Length
Index
Action
Device
Values
Notes: FF 55 Header
Length ... Anzahl der Bytes die folgen
Index wird für andere Funktionen gebraucht
Action Lesen Schreiben
Motor Links / Redhts
Values = werte für geschwindigkeit

## Slide 70
Erstellen einer GUI
  Blauer Punkt beweglich
App Entwicklung
HSHL – ITD 6. Semester –Daniel Münstermann

## Slide 71
Swift
HSHL – ITD 6. Semester –Daniel Münstermann

## Slide 72
Zeit
Sehr spezielle Swift Syntax
  Überall passiert etwas gleichzeitig
  Xcode hat sehr sehr viele Einstellmöglichkeiten
Veralteter Beispielcode
Warum hat‘s nicht funktioniert ?
HSHL – ITD 6. Semester –Daniel Münstermann

## Slide 73
Sonstige Ansätze - Indoor Lokalisierung
HSHL – ITD 6. Semester – Daniel Münstermann
Decawave
MDEK 1001
https://www.robotistan.com/makeblock-mbot-24g-kit-v11-blue-21706-27-B.jpg
https://media.digikey.com/Photos/Decawave%20Limited/MFG_MDEK1001.jpg

## Slide 74
Sonstige Ansätze – UWB Simulator
HSHL – ITD 6. Semester – Daniel Münstermann

## Slide 75
Grundidee:
Array aus Ultraschallmodulen
Sequentielles/Paralleles
abtasten der Umgebung
Lautsprecher und Mikrofone
erzeugen im Gehäuse Interferenzen.
Die genausten Ergebnisse bekommt man durch
einzelne Messungen der jeweiligen Sensoren.
Nachteil: 12microseconds pro Sensor
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann
Sonstige Ansätze - HC-SR04 Array
Notes: Tiere werden durch Ultraschall beeinflusst

## Slide 76
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann
HC-SR04 Array
Notes: Tiere werden durch Ultraschall beeinflusst

## Slide 77: Interaktionskonzept
Alternatives Ansteuerungskonzept: Steuerung über Handlauf / Greifreifen
HSHL – ITD 6. Semester

## Slide 78
Aktivrollstuhlfahrer brauchen keine zusätzlichen Steuerelemente
  Kein “erlernen“ der Ansteuerung
  Adaption der Gewohnheiten
  eBike/Pedalec Gedanke für:
    weiter Strecken
    große Steigungen
  Parameter: Unterstützungsgrad und vmax
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
Idee basiert auf dem Experteninterview mit Philipp

## Slide 79
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
Ansteuerung über Handlauf
Herausforderung:
  Drehzahländerung auslesen
    Impulse auslesen  Peaks hoch genug?

## Slide 80
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
Ansteuerung über Handlauf
Pedelec Antrieb verwenden (Kostengünstig)
Freilauf
Zum Vergleich:
E-motion M15 je 150W

## Slide 81
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
Ansteuerung über Handlauf – Alternative 1

## Slide 82
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
Ansteuerung über Handlauf – Alternative 2

## Slide 83
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
Ansteuerung über Handlauf – Alternative 3

## Slide 84
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
Ansteuerung über Handlauf – Alternative 4