## Slide 1: Interaktionskonzept
Plattformbasierte Entwicklung einer Ansteuerung zur Evaluierung unterschiedlicher Interaktionskonzepte
HSHL – ITD 6. Semester

## Slide 2
Sanitätshaus wirkt für gefühlte Preisaufschläge von mindestens 200%
Krankenkasse werfen einem Stöcke in die Speichen ;)
  Formulare ausfüllen – Hohe kosten abrechnen
Rollstuhlkomponenten ähnlich zu Fahrradzubehör
Genehmigungen von Rollstühlen in DE problematisch
HSHL – ITD 6. Semester
Motivation

## Slide 3
Interaktionskonzept für einen Rollstuhl
Rahmenbedingungen zu Beginn:
  MEYRA x1 Rollstuhl
  Efix Räder
  Know-How aus 6 Semestern Studium
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
Anforderungen aus der Aufgabenstellung

## Slide 4
UWB Positierungssystem (Projekt AET)
Ultraschall Array zur Hindernisserkennung (Projett AET)
Objekterkennung über Pixycam (Projekt AET)
QR Code Positionierungssystem (Telematik II)
Reverse Engineering mBot (Projekt AET)
freeRTOS Implementierung (CPS II)
HSHL – ITD 6. Semester
Parallel laufende Projekte

## Slide 5
HSHL – ITD 6. Semester
Projektplan:
Es wär gelogen wenn wir sagen:
  Wir hatten einen Projektplan
Zeitraum: Sommersemester 2018
3. Mai – 26.Juli 2018

## Slide 6
HSHL – ITD 6. Semester
Projektablauf
Research zu bestehenden Konzepten
Systemanforderungen
Vorteile / Schwächen herausgearbeitet
Erste eigene Entwürfe
Konzeption einer App
Persona – Zielgruppendefinition
Für App
Flexibles Platform-
unabhängiges Model
Schedule?
Use Case
Android Studio
xCode
mBot Prototyp ähnlich
zur Konzeption
Gyrometer auslesen
Akkuschrauberantrieb

## Slide 7: Interaktionskonzept
Anforderungen / Requierements / Pflichtenheft
Funktionale / Nicht funktionale Anforderungen
Was ist Rollstuhlfahrern wichtig?
HSHL – ITD 6. Semester – Rojda Takmaz

## Slide 8
Rollstuhl-steuerung
Einfluss | Einstellung
Hoch | + Positiv
Mittel | - Negativ
Gering | = Neutral
+
Projektteam
Betreuer
Hochschule
+
Rollstuhlfahrer / Anwendungs-bereiche
+
Technikaffine
Menschen
-
Menschen,die Technik ablehnen
+
Industrie
-
Daten-
schützer
=
Wartungs-/Service-
personal
-
Mögliche Konkur-
renz
+
Benutzer
HSHL – ITD 6. Semester – Rojda Takmaz

## Slide 9: Use-Case Rollstuhl
BBenutzen der App
steht
fährt
setzt sich in Bewegung
Condition:
(An)Steuerung per App
Extension point: Fahrzeug setzt
sich in Bewegung
<<extend>>
<<include>>
Extension points:
A: Rollstuhl setzt sich
in Bewegung
hält an
Condition:
Steuerung per App
Extension point: Fahrzeug stoppt
<<extend>>
Lenken / Drehen
HSHL – ITD 6. Semester – Rojda Takmaz

## Slide 10: Thomas Müller – Alltag / Tagesablauf
HSHL – ITD 6. Semester – Rojda Takmaz

## Slide 11: Nichtalltägliche Situationen
Reisen: - Flugzeuge
- Schiffe
- Auto
- Zug
Veranstaltungen: - Konzerte, Messen
HSHL – ITD 6. Semester – Rojda Takmaz

## Slide 12: Use-Case App
HSHL – ITD 6. Semester – Rojda Takmaz

## Slide 13: Persona – Thomas Müller, 38
Rollstuhlfahrer, keinen elektronischen
verheiratet
Finanzkaufmann
Modern, offen, technikinteressiert
Genießt gerne Natur + Fahrten durch den Park
HSHL – ITD 6. Semester – Rojda Takmaz

## Slide 14
HSHL – ITD 6. Semester – Rojda Takmaz

## Slide 15: Interaktionskonzept
Plattform und Systemdesign
In Anlehnung an den Reference Technologie Plattform Gedanken
HSHL – ITD 6. Semester

## Slide 16
Hardware Plattform
RTOS-fähiger µC
Bluetooth Schnittstelle
Motoren
HAL-Sensor
UWB
GPS-Modul
Ultraschall
sensoren
Kamera
HSHL – ITD 6. Semester – Johannes Schäfer
Notes: HAL-Sensor: Drehzahlmessung=>Geschwindigkeit
GPS-Modul: Überwachung von älteren bzw. geistig eingeschränkten Personen

## Slide 17
RTOS
RTOS
Bluetooth
Motoren
ansteuern
Drehzahl
messung
Abstands
prüfung
Positions
bestimmung
Kamerabild
auswerten
HSHL – ITD 6. Semester – Johannes Schäfer
Notes: HAL-Sensor: Drehzahlmessung=>Geschwindigkeit
GPS-Modul: Überwachung von älteren bzw. geistig eingeschränkten Personen

## Slide 18: Tasks
Bluetooth Receive: Steuerdaten, Abfragen
Bluetooth Send: Ladezustand, Reifendruck, Abstandswerte, erkannte Merkmale, Position, Drehzahl
Ultraschall: konstante Messung des Abstands
Motormanagement: reagieren auf empfangene Signale
Drehzahlmessung: auslesen des Hallsensors
Merkmalerkennung: Auslösen von Ereignissen
Posionsbestimmung: GPS, bzw. UWB Daten auslesen
HSHL – ITD 6. Semester – Johannes Schäfer

## Slide 19: Mobilgerät Hardware
Touchscreen
Mobilgerät
Prozessor
Accelerometer Sensor
Speicher
Bluetoothmodul
HSHL – ITD 6. Semester – Johannes Schäfer

## Slide 20: Appstruktur
GUI
App
Sensorwert
mapping
Hardware
schnittstelle
Ereignis
steuerung
Bluetooth
schnittstelle
HSHL – ITD 6. Semester – Johannes Schäfer

## Slide 21: GUI Struktur
Frontscreen
GUI
Geschwindigkeit
Buttondesign
Ladezustand
Reifendruck
Connectstatus
Personalisierung
HSHL – ITD 6. Semester – Johannes Schäfer

## Slide 22: Mechanische Plattform
E-Fix
Antiebsräder
Meyra x1 Rollstuhl
Fußbrett
Greifreifen
Bremsen
Mobilgeräte
halterung
Lenkräder
Akkupack
HSHL – ITD 6. Semester – Johannes Schäfer
Notes: Bremsen: Rollstühle werden in der Regel vom Nutzer am Greifreifen abgebremst. Andere Verzögerungsbremsen gibt es nicht. Darüberhinaus verfügt ein Rollstuhl über verschiedene Arten von Feststellbremsen, die das Antriebsrad im Stillstand blockieren. Zusätzlich gibt bei Rollstühlen, die von Begleitpersonen geschoben werden, an den Schiebegriffen Bremshebel, mit den man den Rollstuhl über eine Trommelbremse abbremsen kann.
Greifreifen Der Greifreifen dient zum Antrieb des Rades mit den Händen und ist seitlich, mit etwas Abstand, an den Felgen montiert. Der Abstand kann mittels unterschiedlicher Steglängen auf die Bedürfnisse des Nutzers eingestellt werden. Zur Vermeidung von Fingerverletzungen werden die Stege mit einem kurzen Gummistück umhüllt. Der Handel führt auch Räder, wo Felge und Greifreifen eine Einheit bilden. Die Gefahr von Verletzungen durch die Greifreifenspalten entfällt, ebenso werden hierbei auch die Reifen nicht durch Schrauben in den Felgen beschädigt.
Fußbrett und Beinstützen Ein durchgehendes Fußbrett verleiht dem Rollstuhl mehr Stabilität und ist leichter als geteilte Beinstützen. Ein klapp- oder schwenkbares Fußbrett erleichtert das Ein- und Aussteigen und ist besonders geeignet für Nutzer, die aus eigener Kraft aufstehen können oder den Rollstuhl „trippelnd“ fortbewegen möchten. Durch das Abnehmen der Beinstütze lässt sich der Rollstuhl auch vorübergehend verkürzen.
E-Fix: Motor, Bremse, Getriebe und Kupplung wurden beim Antriebsrad in der Radnabe integriert. Das ermöglicht ein einfaches Aufstecken und Abhehmen der Räder ohne Werkzeug.
Akkupack: Reichweite bis zu 16 km mit 6,0 Ah-Akku-Pack (abhängig von Untergrund, Personengewicht, Temperatur, Rollstuhleinstellungen und Gelände), 2 kg Gewicht, Aufladen am Akku oder getrennt

## Slide 23
Systemanforderungen
HSHL – ITD 6. Semester – Johannes Schäfer, Christopher Beck

## Slide 24: Interaktionskonzept
Anforderungen an die Hardware
Basierend auf Persona
HSHL – ITD 6. Semester – Melissa Sens

## Slide 25
Batterien
Ladezustand wird überwacht
Stromsparender Modus
RTOS
Einhaltung von Zeitbedingungen
Vorhersagbarkeit des Systemverhaltens
Hardwareanforderungen
HSHL – ITD 6. Semester – Melissa Sens

## Slide 26
Jederzeit betriebsbereit
Multitasking/Multithreading
Definiertes Verhalten für die Synchronisation
Prioritätenvererbung wird unterstützt
Verzögerungsverhalten vorhersagbar
Anforderungen - RTOS
HSHL – ITD 6. Semester – Melissa Sens

## Slide 27
ergonomische Gestaltung der Benutzungsschnittstelle
Angemessenheit der Aufgaben
Erlernbarkeit
Robustheit bzgl. Fehlern
Anforderungen - Benutzbarkeit
HSHL – ITD 6. Semester – Melissa Sens

## Slide 28
Performanz
  Antwortzeiten, Speicherkapazität
Zuverlässigkeit
Änderbarkeit/Wartbarkeit
Portabilität
Qualitätsanforderungen
HSHL – ITD 6. Semester – Melissa Sens

## Slide 29
Motor Nennleistung: 2x 150W
Nickel-Metall-Hybrid-Akku : 2x 24 V - 2x 3,0 Ah – 2kg
Gewicht je Antriebsrad: 10kg
Maximale Zuladung: 120kg
Reifenluftdruck: 6 bar
Max. Reichweite: 12km
Richtwerte aus bestehendem Radnarbenantrieb:
Vergleich: e-motion M12
HSHL – ITD 6. Semester – Melissa Sens
https://www.alber.de/fileadmin/media/Downloads/Gerbauchsanweisungen/Alber_Gebrauchsanweisung_M12_de.pdf

## Slide 30: Interaktionskonzept
Bestehende und gängie Umsetzungen
Experteninterview Philipp Berens
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 31
Joystick
Piercing
Eye-Tracking
Gängige Ansteuerungsmöglichkeiten
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 32
Problematik Krankenkasse
Schwere Räder mit Narbenantrieb teilweise nicht selbst montierbar
Fährt einen Custom Rollstuhl (Skatepark)
Idee Handreifen als Steuerung!
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms
Philipp Experteninterview

## Slide 33
1 Joystick – je nach Einschränkung
2 ODO (Segwayvariante)
3
4
individuallösungen
Bestehende Konzepte
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 34
Stecknarbe – unabhängig
Sichere Stoppfunktion
Bestehende Systeme
Vorteile
Nachteile
Hohes Gewicht
Keine eigene Weiterentwicklung – eigene Personalisierung
Keine Portierbarkeit auf andere Rollstühle
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 35
Feststellfunktion bei geradeausfahrt
Was ist bei einem Telefonanruf?
Rekoperation als Bremse – Manuelle Bremse?
Anforderungen aus der Experteninterview – Worst Case Modellierung
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 36
Philipp Berens
  M. Psychologie in Düsseldorf
  Parese
  Hohes Mobilitätsbedürfnis und Aktivitätenprofil
  Wunschlösung: Plug‘n‘Play
Experteninterview Philipp
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 37
Stecknarben
eFix
ODO (Segway)
eMotion
Populäre System
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 38
Bisherige Lösungen sind immer auf Firmen-Ecosysteme gebunden // Monopole
Open Source Gedanke
DIY
Haftungsfragen aushebeln durch RTOS
Abgrenzung zu bestehenden Lösungen
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 39
Frust:
  Reparatur dauert teilweise 6 Wochen
    Workarround: Fahrradservices nutzen
  Aktivrollstuhl aus NL
    Maßgefertig
    Vollgefedert
    Sport (Halfpipe)
  eFix Räder sehr schwer, nicht selbst demontierbar
  Große Rollstühle sorgen für Aufmerksamkeit
    Unpersönlich  behindern
Experteninterview
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms

## Slide 40: Interaktionskonzept
Android / iOS Appentwicklung / Konzeption / Mockups
HSHL – ITD 6. Semester – Christine Agethen

## Slide 41
Ansteuerung über GUI
HSHL – ITD 6. Semester – Christine Agethen , Christopher Beck

## Slide 42
Herausforderungen: VisualStudio (Android)
Neues Tool erlernen (Sommersemester)
Beispiele mit Arduino und HC-SR06 Bluetooth Modul ausprobiert
http://www.circuitmagic.com/arduino/arduino-and-bluetooth-hc-06-to-control-the-led-with-android-device/
HSHL – ITD 6. Semester – Christine Agethen, Christopher Beck

## Slide 43
Gestaltungsansatz über VisualStudio (Android)
HSHL – ITD 6. Semester – Christine Agethen

## Slide 44
Gestaltungsansatz über VisualStudio (Android)
HSHL – ITD 6. Semester – Christine Agethen

## Slide 45
Ansteuerung über Gyroskopsensor (iPhone)
Gyroskopsensor iOS:
Einlesen Einheitlich
(immer gleicher Bosch-Sensor SMA130)
Spielerischer Umgang mit Rollstuhl:
Zeitvertreib z.B. bei Shoppingtrip
Rollstuhl ist Spielzeug (Kinder als Nutzer)
HSHL – ITD 6. Semester – Christine Agethen

## Slide 46: Interaktionskonzept
Antriebskonzepte
Kommunikationsprotokoll
mBot als Prototyp
App Entwicklung
Sonstige Ansätze
HSHL – ITD 6. Semester – Daniel Münstermann

## Slide 47
Akkuschrauber an
Radnabe
Kein Freilauf
Sehr hohe Kräfte
Akkuschrauber Radantrieb
HSHL – ITD 6. Semester – Daniel Münstermann

## Slide 48
Akkuschrauber an
Radlauffläche
Hoher Schlupf
Nicht gleichmäßig
Akkuschrauber Radantrieb
HSHL – ITD 6. Semester – Daniel Münstermann
https://www.sunrisemedical.de/SunriseEU/files/94/940f9161-b231-485b-b799-3412e2a7f750.jpg
https://www.akkuschrauber-experten.de/bosch-psr-18-li-2

## Slide 49
Kommunikationsprotokoll
HSHL – ITD 6. Semester –Daniel Münstermann
https://www.robotistan.com/makeblock-mbot-24g-kit-v11-blue-21706-27-B.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Arduino_Mega.jpg
https://www.burbach-goetz.de/item/images/120009959/640x640/Alber-Efix-E35-02.jpg
https://www.makerfabs.com/image/cache/makerfabs/Bluetooth%20Low%20Energy%20Module-%20CC2541/Bluetooth%20Low%20Energy%20Module-%20CC2541-1000x750.JPG
https://www.smartphoneonly.de/media/image/product/2220/lg/apple-iphone-x-space-grau-64gb.png
https://mcdn.richter-gabelstapler.com/media/catalog/product/cache/1/image/510x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/d/s/dsc02072_1__1.gif
BLE Verbindung
Steuer Signale
Interrupts

## Slide 50
Open Source
Präzise Steuerung
Bluetooth Low Energy
Schnittstelle
Bekanntes System
Mbot als Prototyp
HSHL – ITD 6. Semester –Daniel Münstermann
https://www.robotistan.com/makeblock-mbot-24g-kit-v11-blue-21706-27-B.jpg

## Slide 51
Serielle Verbindung
  115200 Baud
  No Parity
  1 Stopbit
  8 Bit / Byte
Mbot Protokoll
HSHL – ITD 6. Semester –Daniel Münstermann
https://www.robotistan.com/makeblock-mbot-24g-kit-v11-blue-21706-27-B.jpg
FF 55
Length
Index
Action
Device
Values
Notes: FF 55 Header
Length ... Anzahl der Bytes die folgen
Index wird für andere Funktionen gebraucht
Action Lesen Schreiben
Motor Links / Redhts
Values = werte für geschwindigkeit

## Slide 52
Erstellen einer GUI
  Blauer Punkt beweglich
App Entwicklung
HSHL – ITD 6. Semester –Daniel Münstermann

## Slide 53
Swift
HSHL – ITD 6. Semester –Daniel Münstermann

## Slide 54
Zeit
Sehr spezielle Swift Syntax
  Überall passiert etwas gleichzeitig
  Xcode hat sehr sehr viele Einstellmöglichkeiten
Veralteter Beispielcode
Warum hat‘s nicht funktioniert ?
HSHL – ITD 6. Semester –Daniel Münstermann

## Slide 55
Sonstige Ansätze - Indoor Lokalisierung
HSHL – ITD 6. Semester – Daniel Münstermann
Decawave
MDEK 1001
https://www.robotistan.com/makeblock-mbot-24g-kit-v11-blue-21706-27-B.jpg
https://media.digikey.com/Photos/Decawave%20Limited/MFG_MDEK1001.jpg

## Slide 56
Sonstige Ansätze – UWB Simulator
HSHL – ITD 6. Semester – Daniel Münstermann

## Slide 57
Grundidee:
Array aus Ultraschallmodulen
Sequentielles/Paralleles
abtasten der Umgebung
Lautsprecher und Mikrofone
erzeugen im Gehäuse Interferenzen.
Die genausten Ergebnisse bekommt man durch
einzelne Messungen der jeweiligen Sensoren.
Nachteil: 12microseconds pro Sensor
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann
Sonstige Ansätze - HC-SR04 Array
Notes: Tiere werden durch Ultraschall beeinflusst

## Slide 58
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann
HC-SR04 Array
Notes: Tiere werden durch Ultraschall beeinflusst

## Slide 59: Interaktionskonzept
Alternatives Ansteuerungskonzept: Steuerung über Handlauf / Greifreifen
HSHL – ITD 6. Semester

## Slide 60
Aktivrollstuhlfahrer brauchen keine zusätzlichen Steuerelemente
  Kein “erlernen“ der Ansteuerung
  Adaption der Gewohnheiten
  eBike/Pedalec Gedanke für:
    weiter Strecken
    große Steigungen
  Parameter: Unterstützungsgrad und vmax
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
Idee basiert auf dem Experteninterview mit Philipp

## Slide 61
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
Ansteuerung über Handlauf
Herausforderung:
  Drehzahländerung auslesen
    Impulse auslesen  Peaks hoch genug?

## Slide 62
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
Ansteuerung über Handlauf
Pedelec Antrieb verwenden (Kostengünstig)
Freilauf
Zum Vergleich:
E-motion M15 je 150W

## Slide 63
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
Ansteuerung über Handlauf – Alternative 1

## Slide 64
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
Ansteuerung über Handlauf – Alternative 2

## Slide 65
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
Ansteuerung über Handlauf – Alternative 3

## Slide 66
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
Ansteuerung über Handlauf – Alternative 4